## Slide 1: Signal analogue, digital (numérique) Source des images: Web
Signal analogue: est un signal électrique continue, dans le plan x,y où x est le temps et y la valeur du signal en volt. Quelque soit la valeur de x, on trouve une valeur correspondante sur y. le signal sinusoïdal est le plus rependu.
Le signal digital ou numérique est un signal discret, il a une valeur sur y uniquement à certains points dans l’échelle du temps x

## Slide 2: Signal audio

## Slide 3: Signal sinusoïdal échantillonné

## Slide 4: Taux d’échantillonnage
Faible échantillonnage
Echantillonnage plus élevé

## Slide 5: Théorème de Nyquist
Afin d’éviter la perte de l’information quand on échantillonne un signal, il faut échantillonner le signal à une fréquence qui est double de la plus haute fréquence dans le spectre
Un échantillonnage à 44 kHz va représenter correctement un signal de 22kHz; un signal audio (voix humaine)
8000 (8k) pour le téléphone
96-192 kHz pour Blu-ray
384 KHz pour enregistrer du son ultrasonique (certains animaux; chauve souris par exemple)

## Slide 6: Représentation binaire
Chaque valeur du signal peut être représenté en décimal ou binaire. On utilise le binaire quand on fait le traitement par ordianteur
Le nombre de bits (binary digit) utilisé exprime la capacité (valeur) maximale qu’on peut représenter
  Dans le cas de décimal, quand on utilise 1 seul digit (chiffre) on peut représenter des valeurs de 0 à 9. Deux digits (chiffres), on peut représenter des valeurs de 00 à 99
  De même pour le binaire, 2 bits peuvent représenter 4 valeurs (00,01,10,11),3 bits peuvent représenter 8 valeurs (000,001,010,011, 100, 101,110,111), 4 bits peuvent représenter 16 valeurs, etc.

## Slide 7: Coupure ( Clipping)

## Slide 8: Taille du fichier de stockage du signal numérique (1k=1024=210) 1 mega= 1024X1024
Deux canaux (stério)
  Cas 1: 44.1kHz/16-bit: 44,100 x 16 x 2 (le nombre de canaux) = 1,411,200 bits per second (1.4Mbps)
  Cas 2: 192kHz/24bit: 192,000 X 24 X 2 = 9,216,000 bits per second(9.2Mbps)
Un enregistrement de 300 secondes donne un fichier :
Cas 1: 1,411,200 bits*300/(8*1024*1024) = 50.5 Mb (méga bytes)
Cas 2: 9,216,000 bits*300/ (8*1024*1024) = 329.6 Mb (méga bytes)
Remarque 1k=1024= 210 , en cas où on utilise une approximation 1k=1000 le résultat du calcul sera différent

## Slide 9: Débit en bits (bit rate) le nombre de bits transmis par unité de temps (généralement par seconde)
Temps réel, transmission (streaming)
  Exemples: Apple Music et Spotify (tout en utilisant la compression, AAC (Advanced Audio Coding) )
    Soptify
      160 kb/s et 96 kb/s pour ‘mobile’, primum 320 kb/s audio sur desktop
    Apple: 256 kb/s

## Slide 10: Application; exemple
USB Microphone Kit 192KHZ/24BIT
Transmission:
192*1024*24= 4.5 mega bit/s
Danger: les utilisateurs vont payer un grand prix en termes de bande passante et consommation des données.
Selon certain spécialiste de son, il n’est pas certain que l’échantillonnage à 192 KHz améliore le son

## Slide 11: Numérique vs Analogue Source des images: web
Avantage du numérique :
  Facilité de manipulation (traitement); duplication, multiplication,…stockage sans détérioration
  Bonne immunité aux bruits
Désavantage :
  Dégradation du signal analogue si la fréquence d’échantillonnage est faible
  Il exige une grande bande passante; un signal analogue de 1000Hz échantillonné à 100 échantillons/second, 8 bit (pour chaque) aura besoin d’une bande passante entre 800khz à 1.2 MHz or le signal analogue à besoin une bande passante de 1000 Hz.
Définition : Bande passante ‘bandwidth’, intervalle de fréquence nécessaire pour une bonne (avec fiabilité) transmission des informations codées sous forme numérique.

## Slide 12: Usage du transistor en numérique

## Slide 13: Classes de transistors, en numérique ils sont utilisés comme un interrupteur on/off
Classe A
Classe B

## Slide 14: Classification par angle de conduction

## Slide 15: Classification par angle de conduction (suite)