## Slide 1: Circuits combinatoires Les images: source web
Un circuit est dit combinatoire si la sortie ne dépend pas de son état précédent (pas de mémoire). Par contre un circuit séquentiel, la sortie est dépend de l’état précédent.
Exemple d’un circuit combinatoire:
- Additionneur, multiplexeur, démultiplexeur, décodeur, etc.
Ils sont très utilisés, entre autres, dans les réseaux de communications; routage
Exemple d’un circuit séquentiel (a une mémoire)
- compteurs

## Slide 2: Multiplexeur (MUX): la sortie est égale à l’entrée sélectionnée on dit que le multiplexeur est un générateur de fonction
MUX 2x1; deux entrées, une sortie
S | Y
0 | D0
1 | D1
S | Y
0 | x0
1 | x1

## Slide 3: MUX 4x1: 4 entrées et une sortie
S1 | S0 | Y
0 | 0 | I0
0 | 1 | I1
1 | 0 | I2
1 | 1 | I3

## Slide 4: Mux 16x1, avec une entrée Enable

## Slide 5: Démultiplexeur; l’entrée est envoyé vers une sortie selon l’entrée de la sélection
DMUX 1x2
S | Y0 | Y1
0 | D | 0
1 | 0 | D

## Slide 6: DMUX 1x4 Autres démultiplexeurs : DMUX 1x8, 3 bits de sélection DMUX 1x16 , 4 bits de sélection
Enable | S1 | S0 | 
1 | x | x | y0=I=y1=y2=y3=0
0 | 0 | 0 | y0=I, y1=y2=y3=0
0 | 0 | 1 | y1=I, y0=y2=y3=0
0 | 1 | 0 | y2=I, y0=y1=y3=0
0 | 1 | 1 | y3=I, y0=y2=y1=0

## Slide 7: Application

## Slide 8: Autres démultiplexeurs DMUX 1x8, 3 bits de sélection DMUX 1x16 , 4 bits de sélection
  Nombre de bit de sélection
  . Démultiplexeur
  Nombre de bits de sélection = log2 (nombre de sorties)
  .
  . Multiplexeur
  Nombre de bits de sélection = log2 (nombre d’entrées)

## Slide 9: Décodeur; utilisé pour le décodage Décodeur 2x4.Pour chaque combinaison de A1, A0, il y a une seule sortie active la structure de décodeur est pratiquement la même, très proche, du Démultiplexeur

## Slide 10: Codeur ‘encoder’; utilisé pour le codage codeur 4x2, une seule entrée active parmi: D3, D2 D1, D0, il y a une seule combinaison y associé à la sortie du codeur. La structure du codeur est pratiquement la même, très proche, du multiplexeur

## Slide 11: Exemple: Usage codeur-décodeur

## Slide 12: Driver à trois états: 0, 1 et z (haute impédance)
NPUT |  | OUTPUT
A | B | C
0 | 0 | Z (high impedance)
1 |  | Z (high impedance)
0 | 1 | 0

## Slide 13: Exemple du lab.

## Slide 14: Exemple du lab. Connecter deux sorties ensembles