## Slide 1: Opérations arithmétiques Essentiellement on s’intéresse aux opérations arithmétiques binaire et le décimal codé. Les opérations en octal et hexa nous intéressent pas particulièrement.
Binaire
  Addition/soustraction
  0+0=0 retenue 0 , 0-0=0
  0+1=1 retenue 0, 1-0=1
  1+1=0 retenue 1, 0-1= 1 avec emprunt de 2 de la case supérieure
  1+1+1=1 retenue 1

## Slide 2: Nombres avec signe
Deux méthodes pour représenter un nombre avec signe
  1- ‘signed magnitude’, signe + valeur absolue. Un digit qui représente le signe, à gauche du nombre + la valeur absolue
  2- Complément de la base + 1, le digit à gauche représente le signe
  Méthode 1.
  Exemple décimal:
  14310
  Convention: on représente la valeur négative par ‘9’ et la valeur positive ‘0’
  S: signe
  +14310  014310
  - 14310  914310

## Slide 3: Nombres avec signe (suite) signe<->valeur absolue; cas binaire
Exemple d’un nombre binaire; la convention ici, on représente le + par ‘0’ et le – par ‘1’,
100102
S signe
- 100102 - 1100102
+ 100102 -0100102

## Slide 4: Nombres avec signe Forme complément de la base b et (b-1), cas de nombres négatifs Soit N un nombre avec la base b et a n digits comp. à b de N = bn-N =(bn-1)-N +1 = comp. à (b-1) de N +1
Nombre décimal (on doit déterminer le nombre de digits avec lesquels on va représenter le nombre)
Exemple 14310
Pour le nombre positif, pas de changement par rapport de la représentation précédente
+ 14310  014310
14310 , on utilise la même convention précédente pour le signe S=0 pour le ‘+’ et S=1 pour ‘-’
Complément de la base, dans ce cas de décimal
= Complément à la base -1 càd 9: de 0->9, 1->8, 2->7, 3->6, 5->4, 4->5, 6->3, 7->2, 8->1,
complément à 9 de 014310- 985610
Complément à 10 = complément à 9 +1 = 985610 +1=985710

## Slide 5: Nombres avec signe Forme complément de la base, cas de nombres négatifs (nombre binaire)
Exemple: 0100102
Complément à 1 ->0, 0->1
Complément de à 1 de 0100102= 1011012
Complément de à 2 de = complément à 1 + 1
  Càd: comp. à 2 de 0100102= 1011012 + 1= 101110
    1 retenue
    1 0 1 1 0 1
    0 0 0 0 0 1
    ----------------
    1 0 1 1 1 0

## Slide 6: Soustraction avec le complément de la base b n: nombre de digits ici on s’intéresse au décimal et au binaire
M-N=M-N ;M et N des nombres avec une base b
bn + M-N = M-N+ bn
bn -N est le complément à la base ‘b’ du nombre N
On peut en déduire que la soustraction M-N = l’addition de M avec le complément de la base b du nombre N
M-N= M+ comp. à b de N

## Slide 7: Exemples; nombre décimal
30-13= 17
  -013= 986+ 1=987 sous forme comp. à10
  1 retenue
  0 3 0
  9 8 7
  ---------
  1 0 1 7, le dernier digit à gaucher à ignorer, dû à l’usage du comp.
13-30=-17
Comp à 10, 030=969+1=970
    9 7 0
    0 1 3
    ------------
    9 8 3 résultat négatif
    0 1 6
    +1
    0 1 7

## Slide 8: Exemple: Nombre avec Fraction

## Slide 9: Soustraction avec le comp. à 2: Nombres binaire
Addition binaire
Exemple
  110111 « retenue
  001011102= 4610
  011010112=10710
  --------------------------------
  100110012=15310

## Slide 10: Soustraction avec le comp. à 2: Nombres binaires
Soustraction binaire
Exemple: (127-46)10
  011010112=10710
  001011102= 4610
Comp. à 2 de 001011102 est:
Comp. à 1 11010001
+1
Comp. à 2 11010010 nombre négatif
11 1 retenue
011010112
110100102
-----------------------
1|001111012 = 6110
Ignore le dernier bit à gauche(il est du à l’usage du comp. 2

## Slide 11: Table de avec les deux représentations des nombres négatifs: comp 2, signe+ valeur absolue

## Slide 12: Codage du décimal

## Slide 13: Opérations arithmétiques Codage BCD
Addition; exemple 15110+910= 16010
s s
0 1 5 1 0 0 0 9
BCD 0000 0001 0101 0001 0000 0000 0000 1001
  0000 0001 0101 0001
  0000 0000 0000 1001
  -----------------------------
  0000 0001 0101 1010 0 1 5 10 le résulat n’est pas 160
  0110 correction, ajouter 6
  -------------------------------------
  0000 001 0110 0000…………………………….> 0160

## Slide 14: Un autre exemple d’addition: BCD Correction séquentielle de droite à gauche, un digit à la fois
(199+017)10 =216
  019910=0000 0001 1001 1001bcd, 001710= 0000 0000 0001 0111bcd
    1 retenue
    0000 0001 1001 1001
    0000 0000 0001 0111
    -------------------------------
    0000 0001 1011 0000
    0110 correction du premier digit
    0110 correction du deuxième digit
    --------------------------------
    0000 0010 0001 0110 résultat corrigé, 21610

## Slide 15: Addition/soustraction avec le BCD+3 Correction: ajouter 3 en cas de retenue, soustraire 3 autrement, tous les digits à la fois
(199+017)10 =21610
  019910=0011 0100 1100 1100bcd+3, 001710 = 0011 0011 1000 1010bcd+3
    1111 1 retenue
    0011 0100 1100 1100
    0011 0011 0100 1010
    -------------------------------
    0110 1000 0001 0110
    1101 1101 0011 0011 correction du premier digit
    --------------------------------
    0011 0101 100 1001 bcd+3 résultat corrigé, 21610

## Slide 16: Exemple avec fraction; sous traction

## Slide 18: Codage de Gray ou réfléchi effet miroire

## Slide 19: Codage de Gray ou réfléchi avec formule, ou exclusive

## Slide 20: Codage de Gray ou réfléchi (suite) ou exclusive

## Slide 21: Codage de Gray ou réfléchi (suite) conversion binaire à Gray et inversement
Binaire à Gray
1 0 0 binaire
1 1 0 Gray
-----------
Gray à binaire
1 1 0 Gray
1 0 0 Binaire