## Slide 1: Méthode tabulaire:Quine McCluskey
Principe:
1- créer une liste dans laquelle on classe les mintermes dans des groupes selon le nombre de ‘1’ dans le minterme
2- comparer les groupes voisines: càd groupe 0 et 1, 1 et 2, 2 et 3 et ainsi de suite, et simplifier les mintermes voisins. Suite à cette comparaison, on crée une nouvelle liste.
3- on recommence l’étape sur la nouvelle liste jusqu’à il n’y a plus de simplification à faire.

## Slide 2: F(a,b,c.d) = Σm(0,1,2,5,6,7,8,9,10,14)
Minterme | ABCD | LISTE 1 | LISTE 2 | LISTE 3 | LISTE 4
0 | 0000 | 0000 |  |  | 
1 | 0001 | 0001 |  |  | 
2 | 0010 | 0010 |  |  | 
5 | 0101 | 1000 |  |  | 
6 | 0110 | 0110 |  |  | 
7 | 0111 | 0101 |  |  | 
8 | 1000 | 1001 |  |  | 
9 | 1001 | 1010 |  |  | 
10 | 1010 | 0111 |  |  | 
14 | 1110 | 1110 |  |  | 

## Slide 3: Méthode tabulaire:Quine McCluskey (suite 1)
Comment on fait la comparaison et la simplification entre mintermes ?
  Deux mintermes peut être simplifié s’ils sont voisins
    Exmeple 110 et voisin de 111, de 010,100
      110
      111
      ------
      11- implicant premier (simpification)
      110
      100
      ------
      1-0 implicant premier (simpification)

## Slide 4: Méthode tabulaire:Quine McCluskey (suite2)
    Autres exmeples
      1000
      1100
      ------
      1-00 implicant premier (simpification)
      110
      101
      ------
      Pas possible

## Slide 5: Méthode tabulaire:Quine McCluskey (suite3)
    Autres exmeples; avec de tirets, on peut simplifier des implicant premier avec tirets ssi les tirets dans les deux implicants premiers ont les tiret au même endroit et se diffère d’un seul bits.
      10-0
      11-0
      ------
      1--0 implicant premier (simpification)
      11-0
      1-10
      ------
      Pas possible (les tirets ne sont pas au même endroit

## Slide 6: Table de couverture
La table de couverture est constitué:
- Première colonne: les mintermes et les impliquants premiers qui n’ont pas été cochés lors de l’établissement des listes, étapes précédente
- Première ligne: tous les mintermes de la fonction
- Dans chaque case dans la table on met une croix qui indique le minterme couvert par l’impliquant premier

## Slide 7: Solution de Quine McCluskey
1- Identifier les impliquants premiers essentiels. Une colonne qui contient une seule croix veut dire que l’impliquant premier correspondant est essentiel
  Enlever de table de couverture tous les mintermes couverts par l’impliquant premier essentiel, le mettre dans la solution finale, ceci donne une table réduite
  2- identifier les impliquants premiers dominants. Une ligne (a)dans la table de couverture domine une autre ligne (b) ssi pour toute croix dans la ligne b, il y une croix dans la ligne a. Réduire la table en enlevant la ligne dominée (exception; le dominé doit être d’un coût égal ou supérieur).
  x x x (ligne a)
  x x (ligne b)
  3- identifier les colonnes dominants en utilisant la même notion utilisée dans 2 mais entre colonne, réduire la table en enlevant les colonnes dominants
  Attention: à chaque réduction de la table, on recommence à partir de l’étape 1,
  X x
  x
  X x

## Slide 8: Exemple:F(A,B,C,D) = Σm(0,1,2,5,6,7,8,9,10,14)
Mintermes | ABCD | LISTE 1 1ère étape | LISTE 2 | LISTE 3 | LISTE 4
0 | 0000 | 0000 |  | -00- | 
1 | 0001 | 0001 |  | -0-0 | 
2 | 0010 | 0010 |  | -00- | 
5 | 0101 | 1000 |  | -0-0 | 
6 | 0110 | 0110 |  | --10 | 
7 | 0111 | 0101 |  |  | 
8 | 1000 | 1001 |  |  | 
9 | 1001 | 1010 |  |  | 
10 | 1010 | 0111 |  |  | 
14 | 1110 | 1110 | 011- |  | 
 |  |  | -110 |  | 
 |  |  | 01-1 |  | 
 |  |  | 1-10 |  | 

## Slide 9: Exemple:F(A,B,C,D) = Σm(0,1,2,5,6,7,8,9,10,14)
Mintermes | ABCD | LISTE 1 1ère étape | LISTE 2 | LISTE 3 | LISTE 4
0 | 0000 | 0000 | 000- | -00- | 
1 | 0001 | 0001 | 00-0 | -0-0 | 
2 | 0010 | 0010 | -000 | -00- | 
5 | 0101 | 1000 | 0-01 | -0-0 | 
6 | 0110 | 0110 | -001 | --10 | 
7 | 0111 | 0101 | 0-10 |  | 
8 | 1000 | 1001 | -010 |  | 
9 | 1001 | 1010 | 100- |  | 
10 | 1010 | 0111 | 10-0 |  | 
14 | 1110 | 1110 | 011- |  | 
 |  |  | -110 |  | 
 |  |  | 01-1 |  | 
 |  |  | 1-10 |  | 

## Slide 10
ABCD | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14
011- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
01-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-00- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
--10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: Solution: f(A,B,C,D) = A’BD+B’C’+CD’ E: essentiel
ABCD | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14
011- |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 
-110 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
01-1(E) |  |  |  | x |  | x |  |  |  | 
-00- (E) | x | x |  |  |  |  | x | x |  | 
--10(E) |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x

## Slide 12: Solution Karnaugh
AB\CD | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 |  | 1
01 |  | 1 | 1 | 1
11 |  |  |  | 1
10 | 1 | 1 |  | 1

## Slide 13: Karnaugh Solution:f(A,B,C,D) = A’BD+B’C’+CD’
AB\CD | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 |  | 1
01 |  | 1 | 1 | 1
11 |  |  |  | 1
10 | 1 | 1 |  | 1