## Slide 1: Simplifications des fonctions logiques
Une fonction est dite simplifié ssi elle contient un minimum de termes (un produit de n variable ab, abc, abd) de littéraux (a,b,c, etc) et un minimum de litéraux.
Coût d’une fonction: il est représenté par deux valeurs; nombre de termes et nombre de litéraux.
  Exemple: F(a, b,c )= a b’+ab+ a+ ca
              1,2 3,4 5 6,7
    Coût: 3 termes, 7 litéraux
On peut simplifier cette fonction en utilisant les propriétés de l’algèbre de Bool)

## Slide 2: Simplification en utilisant les propriétés de l’algèbre de Bool
Exemple précédent: F(a, b,c )= a b’+ab+ a+ ca
on peut écrire a(b+b’) +a(1+c)
a + a = a
Le coût de cette fonction: 1 un terme, un littéral (coût minimal)
Autre exemple: yx+ zx’+ zx coût: 3,6
Peut être simplifé: ab+cb’ coût: 2,4

## Slide 3: Démonstration
xy+x’z+yz=xy+x’z
Démonstration
xy+x’z+yz(x+x’) ; neutre et complément
xy+x’z+xyz+x’yz ; distributive
xy+xyz+ x’z +x’yz ; Associative et commutative
xy(1+z)+x’z(1+x’) ; neutre
xy+x’z

## Slide 5: Démonstration par table de vérité
Variable d’entrées |  |  | Avec le consensus | Sans le consensus
x | y | Z | xy+x’z+yz | xy+x’z
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 6: Théorie de Shannon
Définitions préalables:
Minterme
  Est un produit qui contient toutes les variables de la fonction sous forme complémenté ou non complémenté.
  F(a,b); ab, a’b, ab’, a’b’ ;4 mintermes d’une fonction de 2 variables. 8 mintermes de 3 variables, 16 de 4 variables etc.

## Slide 7: Théorie de Shannon (suite)
  Maxterme
  Est une somme qui contient toutes les variables de la fonction sous forme complémenté ou non complémenté
  F(a,b), a+b, a’+b, a+b’, a’+b’; 4 maxtermes d’une fonction de 2 variables. 8 maxtermes de 3 variables, 16 de 4 variables etc.

## Slide 8: Théorie de Shannon (suite)
  Théorie 1:
  Une fonction peut être écrite comme une somme de mintermes
    Cas de 2 variables a,b:
    f(a,b) = f (0,0).a’b’+ f (0,1).a’b + f (1,0).ab’ + f (1,1,).ab
    Cas de 3 variables
    f(a,b,c) = f(0,0,0)a’b’c’+ f(0,0,1) a’b’c + f(0,10) a’bc’ + f(0,1,1) a’bc +f(1,0,0) ab’c’ +f(1,0,1) ab’c +f(1,1,0) abc’ +f(1,1,1) abc

## Slide 9: Théorie de Shannon (suite)
  Théorie 2 :
  Une fonction peut être écrite comme une produit de maxtermes
    Cas de 2 variables a,b:
    f(a,b) = (f (1,1)+a’+b’).( f (0,1)+a+b’)(f (1,0)+a’+b)(f (0,0,)+a’+b’)
    Cas de 3 variables
    f(a,b,c) = (f(1,1,1)+a’+b’+c’)(f(1,1,0) a’+b’+c) ( f(1,0,1) a’+b +c’)(f(1,0,0) +a’ +b+c)(f(0,1,1)+ a+b’+c’)(f(0,1,0)+ a+b’+c)(f(0,0,1)+ a+b+c’)(f(0,0,0)+a+b+c)

## Slide 10: Exemples: Cas de deux variables Cas de mintermes
a | b | F(a,b)
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
    f(a,b) = f (0,0).a’b’+ f (0,1).a’b + f (1,0).ab’ + f (1,1,).ab
    f(a,b)= a’b’+ab

## Slide 11: Exemples: Cas de deux variables, maxterme
a | b | F(a,b)
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
    f(a,b) = (f (1,1)+a’+b’).( f (0,1)+a+b’)(f (1,0)+a’+b)(f (0,0,)+a’+b’)
    f(a,b) = (a+b’)(a’+b)=aa’+ab+b’a’+b’b
    f(a,b) = ab+b’a’

## Slide 12: Exemples (Trois variables)
    Somme de mintermes
    f(a,b,c) = f(0,0,0)a’b’c’+ f(0,0,1) a’b’c + f(0,10) a’bc’ + f(0,1,1) a’bc +f(1,0,0) ab’c’ +f(1,0,1) ab’c +f(1,1,0) abc’ +f(1,1,1) abc
    f(a,b,c) = a’bc’ + a’bc +ab’c’

## Slide 13: Exemples (Trois variables)
    Produit de maxtermes
    f(a,b,c) = (f(1,1,1)+a’+b’+c’)(f(1,1,0) a’+b’+c) ( f(1,0,1) a’+b +c’)(f(1,0,0) +a’ +b+c)(f(0,1,1)+ a+b’+c’)(f(0,1,0)+ a+b’+c)(f(0,0,1)+ a+b+c’)(f(0,0,0)+a+b+c)
    f(a,b,c) = ((a’+b’+c’)(a’+b’+c) ( f(a’+b +c’)(a+b+c’)(a+b+c)

## Slide 14: Table de Karnaugh Voisinage logique et physique
Deux variables:
a\b | 0 | 1
0 | m0 | m1
1 | m2 | m3

## Slide 15: Karnaugh à trois variables (cylindre)
A\BC | 00 | 01 | 11 | 10
0 | m0 | m1 | m3 | m2
1 | M4 | M5 | m7 | m6

## Slide 16: Karnaugh 4 variables (sphère)
AB\CD | 00 | 01 | 11 | 10
00 | m0 | m1 | m3 | m2
01 | m4 | m5 | m7 | m6
11 | m12 | m13 | m15 | m14
10 | m4 | m9 | m11 | m10

## Slide 17: Karnaugh 4 variables
AB\CDE | 000 | 001 | 011 | 010
00 | m0 | m1 | m3 | m2
01 | m8 | m9 | m11 | m10
11 | m24 | m25 | m27 | m26
10 | m16 | m17 | m19 | m18
AB\CDE | 100 | 101 | 111 | 110
00 | m4 | m5 | m7 | m6
01 | m12 | m13 | m15 | m14
11 | m28 | m29 | m31 | m30
10 | m20 | m21 | m23 | m22

## Slide 18: Vue du voisinage à trois dimensions

## Slide 19: Karnaugh 5 variables effet miroir
AB\CDE

## Slide 20: Comment on fait la simplification avec KARNAUGH ?
Définitions:
  Un impliquant premier est un produit qui décrit une zone qui regroup 1, 2, 4, 8, 16, 32 mintermes
  Un impliquant premier essentiel est un impliquant premier qui à lui seul couvre au moins un minterme