## Slide 1: Démonstration
xy+x’z+yz=xy+x’z
Démonstration
xy+x’z+yz(x+x’) ; neutre et complément
xy+x’z+xyz+x’yz ; distributive
xy+xyz+ x’z +x’yz ; Associative et commutative
xy(1+z)+x’z(1+x’) ; neutre
xy+x’z

## Slide 2: Table de Karnaugh Voisinage logique et physique
Deux variables:
a\b | 0 | 1
0 | m0 | m1
1 | m2 | m3

## Slide 3: Karnaugh à trois variables (cylindre)
A\BC | 00 | 01 | 11 | 10
0 | m0 | m1 | m3 | m2
1 | M4 | M5 | m7 | m6

## Slide 4: Karnaugh 4 variables (sphère)
AB\CD | 00 | 01 | 11 | 10
00 | m0 | m1 | m3 | m2
01 | m4 | m5 | m7 | m6
11 | m12 | m13 | m15 | m14
10 | m4 | m9 | m11 | m10

## Slide 5: Karnaugh 4 variables
AB\CDE | 000 | 001 | 011 | 010
00 | m0 | m1 | m3 | m2
01 | m8 | m9 | m11 | m10
11 | m24 | m25 | m27 | m26
10 | m16 | m17 | m19 | m18
AB\CDE | 100 | 101 | 111 | 110
00 | m4 | m5 | m7 | m6
01 | m12 | m13 | m15 | m14
11 | m28 | m29 | m31 | m30
10 | m20 | m21 | m23 | m22

## Slide 6: Vue du voisinage à trois dimensions

## Slide 7: Karnaugh 5 variables effet miroir
AB\CDE

## Slide 8: Comment on fait la simplification avec KARNAUGH ?
Définitions:
  Un impliquant premier est un produit qui décrit une zone qui regroup 1, 2, 4, 8, 16, 32 mintermes
  Un impliquant premier essentiel est un impliquant premier qui à lui seul couvre au moins un minterme

## Slide 9: Karnaugh à trois variables (cylindre) f(a,b,c)∑(m0,m2,m3,,m7)=∑(0,2,3,7); notation abrégée =a’b’c’+a’bc’+a’bc+abc
a\bc | 00 | 1 | 11 | 10
0 | m0 |  | m3 | m2
1 |  |  | m7 | 
a\bc | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 |  | 1 | 1
1 |  |  | 1 | 
a | b | c | F(a,b,c)
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 10: Karnaugh 4 variables (sphère)
AB\CD | 00 | 01 | 11 | 10
00 | m0 | m1 | m3 | m2
01 | m4 | m5 | m7 | m6
11 | m12 | m13 | m15 | m14
10 | m4 | m9 | m11 | m10