## Slide 1: Système numérique
Il y a plusieurs systèmes qui nous intéressent:
Système | Base | Chiffres (digit)
Décimal | 10 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Binaire | 2 | 0,1
Octal | 8 | 0,1,2,3,4,5,6,7
Hexa décimal | 16 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

## Slide 2: Représentation d’un nombre avec fraction Exemple: Décimal 3.1410 ,3 la partie entière et le 14 la fraction
Ab=bi + bi
Partie entière Partie fractionnaire
A est le nombre représenté, b est la base, par exemple 10, 2, etc. ai est le chiffre à la position i. bi est le poids associé au chiffre à la position i.
Exemple: 150.267810 , b=10, donc n=3 chiffres dans la partie entière, m=4 chiffres dans la partie fractionnaire; a0=0, a1=5, a2=1, a-1=2, a-2=6, a-3=7, a-4=8
150.267810= 0*100+ 5*101+ 1*102+ 2*10-1+ 6*10-2+ 7*10-3+ 8*10-4

## Slide 3: Cas des nombres binaires
Exemple
24 23 22 21 20 2-1 2-2 2-2 poids de chaque chiffre (Binary digit (bit))
A2 = 1 1 1 0 1 . 1 0 12
En utilisant la formule précédente: on peut trouver l’équivalent de ce nombre binaire en décimal (conversion du binaire au décimal), il suffit de la somme des produits de chaque bit par son poids. Étant donné que les bits sont 0 ou 1, il suffit de faire la somme des poids des bits qui sont différents de ‘0’. Dans l’exemple ci-dessus, on va avoir la somme:
24 + 23 + 22 + 20 + 2-1 + 2-2 = 16 +8+4+1+0.5+0.125= 29.625

## Slide 4: Cas des nombres octaux
Exemple
83 82 81 80 8-1 8-2 poids de chaque chiffre octal
A8 = 5 4 2 0 . 1 0 8
L’équivalent décimal
5* 83 + 4* 82+ 2* 81+ 0* 80+ 1* 8-1+ 0* 8-2 = ??
On peut faire de même pour un nombre hexa décimal

## Slide 5: Valeurs à retenir kilo, maga, giga, Téra un octet= 8 bits, un mot; peut être de différent largeur (8,16,32,64, etc., bits)

## Slide 6: Unité de mesures

## Slide 7: Conversion entre les différents systèmes
    Entre décimal Binaire; Important
    Entre décimal Octal, moins important
    Entre décimal Hexa décimal, moins important
    Entre (Octal et Hexa décimal) Binaire, relation privilégiée.

## Slide 8: Conversion décimale à binaire
Un nb. entier | Reste de vision par 2
41 | 
20 | 1 poids le plus faible
10 | 0
5 | 0
2 | 1
1 | 0
0 | 1 poids plus fort
Résultat | 101001

## Slide 9: Décimal à binaire; cas de la fraction Exemple simple: 0.6875
 | Partie entière du résultat de la multiplication
0.6875 *2=1.375 | 1 poids le plus fort
0.375*2=0.750 | 0
0.750*2=1.5 | 1
0.5*2=1.0 | 1 poids le plus faible
Résulat | 0.1011

## Slide 10: Conversion décimale octal, même principe que le binaire
Un nb. entier | Reste de vision par 8
41 | 
5 | 1 poids le plus faible
0 | 5 poids le plus fort
Résultat | 518

## Slide 11: Conversion décimale octal, avec fraction; 0.51310 Remarque: on va trouver un nombre octal approximatif, suite aux multiplication on n’arrive pas à trouver une fraction ‘0’
Un nb. Avec fraction |  | Multiplier par 8
0.513 |  | 4.104 poids plus fort
0.104 |  | 0.832
0.832 |  | 6.656
0.656 |  | 5.248
0.248 |  | 1.984
0.984 |  | 7.872 poids plus faible
Résultat |  | 0.406517…)8

## Slide 12: Conversion entre Binaire, octal et Hexadécimal; il y a une relation privilégiée entre le binaire et l’octal et l’hexadécimal En fait, 23= 8, ceci correspond exactement au 8 chiffres de l’octal Aussi, 24= 16 correspond exactement aux 16 chiffres de l’hexadécimal
Conversion binaire à octal
Exemple:
  Entier: 11110110012= a8 a= ?
  On divise ce nombre par 3 bits de droite à gauche (on ajoute des ‘0’ à gauche pour avoir 3 bits si le nombre n’est pas divisible par 3 bits)
  001 111 011 0012
  1 7 3 1 donc a8= 17318
  Fractionnaire: 0.0010010101= b8 , on fait la même chose que l’entier mais on divise à partir du point (virgule) vers la droite. On ajoute des zéros ‘0’ à droite si le nombre n’est pas divisible par 3, dans ce cas on doit ajouter ‘00’
  0.001 001 010 100
  0. 1 1 2 4 donc b8= 0.11248

## Slide 13: Conversion entre Binaire, octal et Hexadécimal; il y a une relation privilégiée entre le binaire et l’octal et l’hexadécimal (suite)
Conversion binaire à Hexa décimal
Exemple:
  Entier: 11110110110101010110012= a16 a= ?
  Même chose que binaire à décimal mais on divise par 4 bits de droite à gauche (on ajoute des ‘0’ à gauche pour avoir 4 bits si le nombre n’est pas divisible par 4 bits)
  0011 1101 1011 0101 0101 10012
  3 D B 5 5 9 donc a16= 3DB55916
  Fractionnaire: 0.000011010010101= b16 , on fait la même chose que l’entier mais on divise à partir du point (virgule) vers la droite. On ajoute des zéros ‘0’ à droite si le nombre n’est pas divisible par 4, dans ce cas on doit ajouter ‘0’
  0.0000 1101 0010 1010
  0 D 2 A donc b16= 0.0D2A16

## Slide 14: Conversion entre Binaire, octal et Hexadécimal; il y a une relation privilégiée entre le binaire et l’octal et l’hexadécimal (suite)
Conversion Hexa décimal à binaire
On convertit chaque chiffre à son équivalent binaire 4 bits
  Exemple: 578A.B1
  7 8 A. B 1
  0101 0111 1000 1010. 1011 0001
Conversion Octal à binaire, même procédure que l’Hexa, mais ici on utilise 3 bits:
  Exemple: 570.2318
  5 7 0. 2 3 1
  101 111 000. 010 011 001

## Slide 15: Table d’équivalence entre les différents systèmes numériques